Тест: "Диспетчер".

| Задание №1 |
| --- |
| Допускается ли эксплуатация лифта при отсутствии двухсторонней переговорной связи? |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |
| 1) |  | Допускается |
| 2) |  | Допускается с ограничениями по перевозке |
| 3) |  | Не допускается |

| Задание №2 |
| --- |
| Канал связи должен обеспечивать |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |
| 1) |  | одностороннюю передачу информации, от пульта устройства диспетчерского контроля до блока диспетчеризации лифта |
| 2) |  | одностороннюю передачу информации, от блока диспетчеризации лифта до пульта устройства диспетчерского контроля |
| 3) |  | двустороннюю передачу информации |

| Задание №3 |
| --- |
| При неработоспособном состоянии устройств диспетчерского контроля |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |
| 1) |  | оборудование лифта должно отключаться |
| 2) |  | не должно влиять на работу лифта |

| Задание №4 |
| --- |
| Дистанционное включение лифта с диспетчерского пункта |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |
| 1) |  | Не допускается |
| 2) |  | Допускается |

| Задание №5 |
| --- |
| Диспетчерский контроль за работой лифта обеспечивает двухстороннюю переговорную связь между |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |
| 1) |  | диспетчерским пунктом и кабиной лифта, диспетчерским пунктом и машинными помещением (шкафом управления) лифта |
| 2) |  | диспетчерским пунктом и кабиной лифта |
| 3) |  | диспетчерским пунктом и машинными помещением (шкафом управления) лифта |

| Задание №6 |
| --- |
| Обязательно ли оснащать оборудование диспетчерского контроля за работой лифта устройством для дистанционного отключения лифта с диспетчерского пункта? |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |
| 1) |  | Жестких требований не предъявляется |
| 2) |  | Обязательное оснащение |

| Задание №7 |
| --- |
| Периодичность осмотра лифта подключенного к устройству диспетчерского контроля может быть установлено |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | 1 раз в три месяца |
| 2) |  | 1 раз в месяц |
| 3) |  | 1 раз в полгода |
| 4) |  | 1 раз в год |

| Задание №8 |
| --- |
| Устройства диспетчерского контроля должны предусматривать автоматическое тестирование исправности канала связи не реже |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |
| 1) |  | одного раза в два дня |
| 2) |  | одного раза в день |
| 3) |  | одного раза в три дня |

| Задание №9 |
| --- |
| Канал связи реализуется |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |
| 1) |  | непосредственно для устройств диспетчерского контроля лифта |
| 2) |  | интегрируется с магистралями других коммунальных систем |
| 3) |  | непосредственно для устройств диспетчерского контроля лифта и (или) интегрируется с магистралями других коммунальных систем |

| Задание №10 |
| --- |
| Информация, поступающая о вызове диспетчера на двухстороннюю переговорную связь на пульт диспетчерского контроля должна иметь |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |
| 1) |  | Всё выше перечисленное |
| 2) |  | звуковое сопровождение |
| 3) |  | визуальное отображение |