Тест: "Лифтер".

| Задание №1 |
| --- |
| Какие из перечисленных устройств относятся к электрооборудованию, расположенному в кабине лифта? |
| Выберите несколько из 7 вариантов ответа: |
| 1) |  | Табло индикации |
| 2) |  | Приказной аппарат |
| 3) |  | Частотный преобразователь ПДК (привода дверей кабины) |
| 4) |  | Светильник |
| 5) |  | Частотный преобразователь |
| 6) |  | Вводное устройство |
| 7) |  | Вызывной аппарат |

| Задание №2 |
| --- |
| В каком устройстве происходит обработка вызовов и приказов, контроль движения, торможения и остановки лифта? |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | Удаленная станция |
| 2) |  | Силовой блок |
| 3) |  | Станция управления |
| 4) |  | Приказной аппарат |

| Задание №3 |
| --- |
| Какие из перечисленных устройств относятся к электрооборудованию, расположенному в машинном отделении? |
| Выберите несколько из 7 вариантов ответа: |
| 1) |  | Приказной аппарат |
| 2) |  | Частотный преобразователь |
| 3) |  | Станция управления |
| 4) |  | Вводное устройство |
| 5) |  | Табло индикации |
| 6) |  | Отводной блок |
| 7) |  | Ограничитель скорости |

| Задание №4 |
| --- |
| Канатоведущий шкив предназначен для… |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | Передачи поступательного движения кабине и противовесу |
| 2) |  | Передачи кинетической энергии на канаты для подъема и спуска кабины |
| 3) |  | Подъема / спуска кабины лифта |
| 4) |  | Преобразования вращательного движения с тихоходного вала редуктора в поступательное движение, передаваемое канатами на кабину и противовес лифта |

| Задание №5 |
| --- |
| Допускается ли эксплуатация лифта при отсутствии двухсторонней переговорной связи? |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |
| 1) |  | Допускается с ограничениями по перевозке |
| 2) |  | Допускается |
| 3) |  | Не допускается |

| Задание №6 |
| --- |
| Электродвигатель лебедки главного привода лифта - это… |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | Механизм, который преобразует поступательное движение во вращательное |
| 2) |  | Электрическая машина (электромеханический преобразователь), в которой электрическая энергия преобразуется в механическую |
| 3) |  | Механизм, который преобразует вращательное движение в поступательное |
| 4) |  | Устройство для преобразования вращательного движения в электроэнергию |

| Задание №7 |
| --- |
| Электроснабжение оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов осуществляется |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |
| 1) |  | независимо от электроснабжения лифта |
| 2) |  | от электроснабжения лифта |

| Задание №8 |
| --- |
| Сигнализация о перегрузке должна быть выполнена в виде… |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | ничего из перечисленного |
| 2) |  | звуковой информатор |
| 3) |  | звукового и/или светового сигнального устройства |
| 4) |  | индикация в посте приказа |

| Задание №9 |
| --- |
| Каким лицам могут быть выданы ключи от дверей помещений(шкафов), где расположено оборудование лифтов? |
| Выберите несколько из 6 вариантов ответа: |
| 1) |  | Лифтер |
| 2) |  | Техник - монтажник линии интернет |
| 3) |  | Электромеханик по лифтам |
| 4) |  | Электрик эксплуатирующей организации |
| 5) |  | Электромеханику аварийной лифтовой службы |
| 6) |  | Прораб |

| Задание №10 |
| --- |
| Дистанционное включение лифта с диспетчерского пункта |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |
| 1) |  | Не допускается |
| 2) |  | Допускается |