Тест: "Помощник электромеханика по лифтам".

| Задание №1 |
| --- |
| Редуктор лебедки главного привода лифта - это … |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |
| 1) |  | Механизм, который преобразует вращательное движение в поступательное |
| 2) |  | Механизм, который преобразует вращение с изменением линейных скоростей |
| 3) |  | Механизм, который преобразует движение с изменением угловых скоростей и моментов |

| Задание №2 |
| --- |
| К какому режиму относится данный алгоритм работы лифта? «при наличии нескольких зарегистрированных вызовов кабина выбирает направление в соответствии с первым нажатым вызовом и выполняет зарегистрированные вызовы в данном направлении» |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | Пожарная опасность |
| 2) |  | Нормальная работа |
| 3) |  | Управление из МП |
| 4) |  | Ревизия |

| Задание №3 |
| --- |
| Какое из перечисленных устройств безопасности установлено в приямке шахты лифта? |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | Ограничитель скорости |
| 2) |  | СПК |
| 3) |  | Буфер |
| 4) |  | Ловители |

| Задание №4 |
| --- |
| В соответствии с рисунком выберите элементы тормоза КМТД-102 |
| Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | стержень ярма |
| 2) |  | накладка |
| 3) |  | пружина |
| 4) |  | якорь электромагнита |

| Задание №5 |
| --- |
| Выберите скорость подъема кабины быстроходных лифтов |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |
| 1) |  | до 1м/с |
| 2) |  | 2м/с и более |
| 3) |  | с 1.4 до 2 м/с |

| Задание №6 |
| --- |
| Какое устройство используется для обеспечения натяжения каната ограничителя скорости? |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | Натяжное устройство |
| 2) |  | Ограничитель скорости |
| 3) |  | Ловители |
| 4) |  | Балансирная подвеска |

| Задание №7 |
| --- |
| Выберите правильный вариант, представленный на рисунке |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |
| 1) |  | Канат двойной односторонней свивки 8х19 (9/9/1) |
| 2) |  | Канат двойной односторонней свивки 6х19 (9/9/1) |
| 3) |  | Канат двойной односторонней свивки 6х19 (12/6+6F/1) |

| Задание №8 |
| --- |
| Как определяется шаг свивки каната? |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | Расстояние между двумя соседними прядями |
| 2) |  | На поверхности какой-либо пряди наносят метку, от которой отсчитывают вдоль оси каната столько прядей, сколько их имеется в сечении каната и на следующей после отсчета пряди ставят вторую метку |
| 3) |  | На поверхности какой-либо пряди наносят метку, от которой отсчитывают вдоль оси каната столько прядей, сколько их имеется в сечении каната и на крайней ставят вторую метку |
| 4) |  | Расстояние между первой и третьей прядью |

| Задание №9 |
| --- |
| Устройством безопасности, выполняющим функцию остановки и удержания кабины на направляющих при увеличении скорости движения кабины вниз является? |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | Ограничитель скорости |
| 2) |  | Тормозное устройство |
| 3) |  | Ловители |
| 4) |  | Буфер |

| Задание №10 |
| --- |
| С помощью каких приспособлений и/или инструмента проводится открывание кнопочных постов для технического обслуживания и ремонта? |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | Ключ шестигранный |
| 2) |  | Ключ шестигранный с отверстием |
| 3) |  | Ключ специальный треугольник |
| 4) |  | Ключ специальный двухштырьковый |