Тест: "Специалист по организации эксплуатации ".

| Задание №1 |
| --- |
| Электродвигатель лебедки главного привода лифта - это… |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | Механизм, который преобразует вращательное движение в поступательное |
| 2) |  | Электрическая машина (электромеханический преобразователь), в которой электрическая энергия преобразуется в механическую |
| 3) |  | Механизм, который преобразует поступательное движение во вращательное |
| 4) |  | Устройство для преобразования вращательного движения в электроэнергию |

| Задание №2 |
| --- |
| На каком узле лифта устанавливается устройство предотвращающее спадание каната? |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | КВШ ПДК |
| 2) |  | Противовес |
| 3) |  | Кабина |
| 4) |  | КВШ главного привода |

| Задание №3 |
| --- |
| Что из перечисленного должны обеспечивать ловители и буфера при их срабатывании согласно требованиям ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"? |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |
| 1) |  | Снижение скорости кабины лифта и ее остановку на ближайшем этаже |
| 2) |  | Мгновенную остановку кабины лифта |
| 3) |  | Замедление движения кабины лифта |

| Задание №4 |
| --- |
| Кто не входит в состав комиссии по вводу лифта в эксплуатацию, организованной владельцем лифта? |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | Уполномоченный представитель владельца лифта |
| 2) |  | Уполномоченный представитель специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание лифта (при наличии договора) |
| 3) |  | Уполномоченный представитель изготовителя лифта |
| 4) |  | Уполномоченный представитель организации, смонтировавшей лифт |

| Задание №5 |
| --- |
| Каким документом осуществляется допуск квалифицированного персонала к выполнению соответствующих видов работ? |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | журнал посещения объекта |
| 2) |  | распорядительного акта |
| 3) |  | журнал ТО объекта |
| 4) |  | наряд-допуск |

| Задание №6 |
| --- |
| Какими средствами связи должны быть обеспечены крыша кабины, кабина лифта и помещение обслуживающего персонала? |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | трехсторонняя симплексная |
| 2) |  | трехсторонняя дуплексная |
| 3) |  | диспетчерская |
| 4) |  | двусторонняя переговорная |

| Задание №7 |
| --- |
| Допускается ли использование лифта для транспортировки людей и (или) грузов, не связанное с его монтажом, наладкой и испытанием, до ввода в эксплуатацию? |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | Допускается, но только в дневное время |
| 2) |  | Не допускается |
| 3) |  | Допускается, но только по требованию эксплуатирующей организации |
| 4) |  | Допускается только по согласованию с владельцем |

| Задание №8 |
| --- |
| Кабина лифта с номинальной скоростью более 1 м/с должна быть оборудована ловителями … |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |
| 1) |  | плавного торможения |
| 2) |  | резкого торможения |

| Задание №9 |
| --- |
| Что из перечисленного не относится к сопроводительной документации лифтов, устройств безопасности лифтов при выпуске их в обращение? |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |
| 1) |  | Рекомендации по организации планово-предупредительного ремонта |
| 2) |  | Принципиальная гидравлическая схема (для гидравлических лифтов) |
| 3) |  | Монтажный чертеж |
| 4) |  | Руководство (инструкция) по эксплуатации, паспорт |
| 5) |  | Принципиальная электрическая схема с перечнем элементов |

| Задание №10 |
| --- |
| Какой минимальный срок для договора обязательного страхования лифта как опасного объекта установлен федеральными нормативными документами? |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | Три года |
| 2) |  | Шесть месяцев |
| 3) |  | Минимальный срок не установлен |
| 4) |  | Один год |