Тест: "Техник-электромеханик 5 уровень".

| Задание №1 |
| --- |
| Укажите вероятную причину неисправности кода ошибки 41(станции УЛ) - отсутствует напряжение питания +24В или одновременно присутствуют сигналы от датчиков ДНЭ и ДВЭ |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | Короткое замыкание на выходе или перегрузка источника «+24В» |
| 2) |  | Все перечисленное |
| 3) |  | Перегорание плавкой вставки FU7 |
| 4) |  | Неисправность датчика нижнего или верхнего этажа |

| Задание №2 |
| --- |
| В кабине лифта должны быть указаны: |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |
| 1) |  | информационные таблички (правила пользования лифтом, телефоны аварийно-диспетчерской службы) |
| 2) |  | всё перечисленное |
| 3) |  | грузоподъемность в кг |
| 4) |  | вместимость (число человек) |
| 5) |  | заводской номер |
| 6) |  | фирма - изготовитель лифта |

| Задание №3 |
| --- |
| Какое из устройств предназначено для плавного/резкого торможения кабины на направляющих в случае срабатывания устройства ограничителя скорости? |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | Натяжное устройство |
| 2) |  | Ловители |
| 3) |  | Буфер |
| 4) |  | Грузовзвешивающее устройство |

| Задание №4 |
| --- |
| В соответствии с рисунком выберите элементы зажима подпружиненного клещевого ловителя: |
| Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа: |
| 1) |  | направляющая колодка |
| 2) |  | ролики |
| 3) |  | клин |
| 4) |  | обойма |
| 5) |  | винт в сборе |
| 6) |  | цилиндрическая пружина |

| Задание №5 |
| --- |
| Отношение диаметра шкива или блока к диаметру огибаемого каната, приводящего в действие ограничитель скорости, должно быть не менее … |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | 40 |
| 2) |  | 50 |
| 3) |  | 20 |
| 4) |  | 30 |

| Задание №6 |
| --- |
| Ловители плавного торможения с постоянным усилием состоят из: |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | Механизм включения ловителей |
| 2) |  | ДУСК |
| 3) |  | Устройства дополнительной фиксации |
| 4) |  | Механизма заклинивания |

| Задание №7 |
| --- |
| При техническом обслуживании противовеса необходимо произвести осмотр составных частей с использованием: |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | Визуального осмотра |
| 2) |  | Линейки 150мм |
| 3) |  | Щупа №4 ТУ 2-034-225-87 |
| 4) |  | Штангенциркуля ШЦ-1 - 125-0,1 ГОСТ 166-89 |

| Задание №8 |
| --- |
| С помощью каких устройств осуществляется плавное замедление при подходе к точной остановке кабины лифта с регулируемым приводом? |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |
| 1) |  | Система герконовых датчиков и шунтов |
| 2) |  | Частотный преобразователь |
| 3) |  | Ловители |
| 4) |  | Ограничитель скорости |
| 5) |  | Тормоз |

| Задание №9 |
| --- |
| Какое из перечисленных устройств безопасности установлено в приямке шахты лифта? |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) |  | Ограничитель скорости |
| 2) |  | Ловители |
| 3) |  | Буфер |
| 4) |  | СПК |

| Задание №10 |
| --- |
| Выберите правильный вариант, представленный на рисунке |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |
| 1) |  | Силовая схема односкоростного асинхронного привода лифта |
| 2) |  | Силовая схема двухскоростного нерегулируемого асинхронного привода лифта |